#### Электрическая схема подключения

# Вентиляторы VCP-SH

#### Схема подключения биметаллического реле защиты двигателя ТР 220 к вентиляторам со встроенными биметаллическими термоконтактами:

#### Контактор вентилятора с катушкой на 220 В 
Лампочка «перегрев вентилятора» на 220 В 
Т - термовыключатель двигателя с самовозвратом 
(установлен в корпусе двигателя) - термоконтакты двигателя.

#### Схема подключения VCP-SH-1 для вентиляторов на 220В без термозащиты:

#### Схема подключения VCP-SH-2 для вентиляторов на 220В c термозащитой:

#### Схема подключения VCP-SH-3 для вентиляторов на 380В c термозащитой:

#### Схема подключения VCP-SH-4 для вентиляторов на 380В c термозащитой: